## Slide 10: 信息传输率的两种表示方法
GJ
数据传输速率：也称为比特速率S，是指单 位时间内传输的二进制位数，单位是位/秒， 记为bit/s、b/s或bps。
信号传输速率：也称为码元速率或波特率， 是指单位时间内通过信道传输的码元个数， 单位是波特，记为Baud，以B表示。
比特速率S = 波特率B × log2N （bps）

## Slide 11: 比特率S和波特率B的比较
GJ
N为一个码元携带的离散化电平个数；
如果一个码元携带一个比特的信息，即2个离散 化电平个数，那么信息传输率（bit/s）和码元传 输率在数值上是相等的。
如果一个码元携带n 个比特的信息，即2n个离散 化电平个数，则信息传输率是码元率的 n 倍。
比特速率S = 波特率B × log2N （bps）

## Slide 12: 字符帧异步通信与帧同步通信的比较
GJ
异步方式：独 立时钟，位同 步，以字符帧 为单位传输
同步方式：”统 一”时钟，位同 步，字符同步， 以数据块帧为 单位传输

## Slide 13: 同步通信与异步通信的比较
GJ
同步通信 | 异步通信
要求接收端时钟频率和发 送端时钟频率一致，发送 端发送连续的比特流 | 不要求接收端时钟和发送端时钟 同步，发送端发送完一个字节后， 可经过任意长的时间间隔再发送 下一个字节
效率高 | 效率较低
同步通信较复杂，双方时 钟的允许误差较小 | 异步通信简单，双方时钟可允许 一定误差
可用于点对多点 | 只适用于点对点

## Slide 14
GJ
（c）曼彻斯特编码
也叫做相位编码（Phase Encode），是一种自同步 编码方式，包括数据信息和时钟信息。
方法：将每一个码元再分成两个相等的间隔，码元1的前一 间隔为高电平后一间隔为低电平，下跳为1；码元0的前一 间隔为低电平，后一间隔为高电平，上跳为0。
优点：接收端易接收同步信号，同时可根据信号判断是否违
例（出错）。
缺点：所占频带宽度比原始信号增加一倍。
应用：以太网
0 1 1 0 0
1

## Slide 15
GJ
（d）差分曼彻斯特编码
编码规则是：每位中间的跳变仅提供时钟定时，而 用每位开始时与前一位相比有无跳变表示"0"或"1"， 有跳变为"0"，无跳变为"1"。
  若码元为1，则其前半个码元的电平与上一个码元的后半 个码元的电平一样，即在信号位开始时不改变信号极性， 表示辑"1" ；
  若码元为0，则其前半个码元的电平与上一个码元的后半 个码元的电平相反，即在信号位 开始时改变信号极性， 表示辑“1”；
0 1 1 0 0
1

## Slide 16
GJ
差分曼彻斯特编码
【 注意】：如果在最初信号的时候，即 第一个信号 时：
  如果中间位电平从低到高，则表示0；
  如果中间位电平从高到低，则表示1；
后面的（从第二个开始）就看每个信号位开始时有没有 跳变来决定
不论码元是１或 0，在每个码元的正中间时刻，一定要 有一次电平的转换。
优缺点：需要较复杂的技术，但抗干扰性能较好。
应用：令牌环网
0 1 1 0 0
1

## Slide 17: 数字-数字编码
GJ
1
1
1
1
0
0
0 1
0
0
比特流
不归零制
归零制 曼彻斯特
差分 曼彻斯特

## Slide 18: CDMA解码举例
GJ
当多个终端发送多个信号时，信号就会在空中叠加。
例如，终端A的码片序列是(-1,-1,-1,-1)，
终端B的码片序列是(+1,-1,+1,-1)，如果发 送比特1，则空中叠加后变成( 0, -2, 0, -2)
接收方如果希望接收某个站点的信息，则只需要计 算该站点对应的码片序列和空中信号的点积。
例如，接收方希望接收终端A的信息，则用终端A 的码片序列与叠加后的空中信号进行点积
(-1,-1,-1,-1) • (0,-2,0,-2) = 1/4 * (0 +2 + 0 +2) = +1
如果接收方希望接收终端B的信息，则用终端B的 码片序列与叠加后的空中信号进行点积，得到的信 息也是比特1。

## Slide 19: CDMA解码举例
GJ
例如，终端A的码片序列是(-1,-1,-1,-1)
终端B的码片序列是(+1,-1,+1,-1)
  如果终端A发送的是比特0，终端B发送的是比特1， 那么空中信号将是(+1,+1,+1,+1)和(+1,-1,+1,-1)， 叠加后变成(+2,0,+2,0)
  则识别A发送信息的点积将是
(-1,-1,-1,-1) • (+2,0,+2,0)
= 1/4 * (-2 +0 + -2 + 0)
= -1
表示终端A发送的是比特0。

## Slide 20: CDMA 的工作原理（m=8）
GJ
任意两站的码片序列规格化内积都为“0”
S 站的码片序列 S
t
t
S 站发送的信号 Sx
t
T 站发送的信号 Tx
t
总的发送信号 Sx + Tx
t
规格化内积 S  Sx
0
t
1 1
m 位码片
数据码元比特
发 送 端
接 收 端
S  (Sx + Tx) = S  Sx + S  Tx
= S  Sx
-1-1-1+1+1-1+1+1
+1+1+1-1-1+1-1-1
-1-1-1+1+1-1+1+1
+1+1-1+1-1-1-1+1
-1-1+1-1+1+1+1-1
如果接收端打算接收S站发送的信 号，则用码片序列S与接收到的信 号逐比特做规格化内积
与反码的规格化内积都是-1
码片序列与自己的规格化内积都是+1
-2-2 0 0 +2 0+2 0
+2+2 0 0 -2 0 -2 0
整体规格化内积为0， 表示该站没有发送信号

## Slide 23: Q3：路由器是如何工作的？
GJ
路由器是一种具有多个输入端口和多个输 出端口的专用计算机，其任务是转发分组。 也就是说，将路由器某个输入端口收到的 分组，按照分组要去的目的地（即目的网 络），把该分组从路由器的某个合适的输 出端口转发给下一跳路由器。
下一跳路由器也按照这种方法处理分组， 直到该分组到达终点为止。

## Slide 24: “转发”和“路由选择”的区别
GJ
“转发”(forwarding)就是路由器根据转发表将用 户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
“路由选择”(routing)则是按照分布式算法，根 据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情 况，动态地改变所选择的路由。
路由表是根据路由选择算法得出的。而转发表是 从路由表得出的。
在讨论路由选择的原理时，往往不去区分转发表 和路由表的区别，

## Slide 25: 分组丢弃
GJ
若路由器处理分组的速率赶不上分组进入队 列的速率，则队列的存储空间最终必定减少 到零，这就使后面再进入队列的分组由于没 有存储空间而只能被丢弃。
路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成 分组丢失的重要原因。

## Slide 26: 路由器的交换结构
GJ
交换结构是路由器的核心组件。
作用是根据转发表对分组进行处理，将某个输⼊ 端⼝进⼊的分组从⼀个合适的输出端⼝转发出去。
交换结构本身就是⼀种网络，但这种网络完全包 含在路由器中，因此交换结构又可看成是“在路 由器中的网络”。
  通过存储器进行交换：如第一代路由器
  通过总线进行交换：如第二代路由器与第三代路由器
  通过内部交换网络进行交换：表示分组通过纵横交换 结构进⾏交换，如第四代路由器与第五代路由器，第 六代路由器

## Slide 27: A类地址
GJ
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1716 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0～127 0～255 0～255 0～255
从高位起，前1位为“0”，第1字节用十进制表示的 取值范围为“0～127”
前1字节标识网络地址，后3字节标识主机地址
具有A类地址特征的网络总数为（27 －2）= 126个
  网络地址全0表示的是“本网络”；
  网络地址全1，即127（01111111），表示回环地址
 | 0 |  |  |  |  | 
网络地址 |  |  | 主机地址 |  |  | 

## Slide 28: A类地址
GJ
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1716 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 | 0 |  |  |  |  | 
网络地址 |  |  | 主机地址 |  |  | 
0～127 0～255 0～255 0～255
目的地址为环回地址的IP数据报只用于本主机的进 程之间的通信之用，会发送到任何网络。
每个网络最多可容纳（ 224 －2）台主机
  主机号全0表示的是网络地址，不能标识主机
  主机号全1标识的是网络上的所有主机，即广播地址
A类地址空间为231，占整个IP地址空间的一半

## Slide 29: B类地址
GJ
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0
网络地址 主机地址
128～191 0～255 0～255 0～255
从高位起，前2位为“10”，第1字节用十进制表 示的取值范围为“128～191”
前2字节标识网络地址，后2字节标识主机地址
网络地址不存在全0或全1，不存在网络总数减2的 问题每个网络最多可容纳（ 216 －2）台主机
具有B类地址特征的网络总数为 214 -1个

## Slide 30: B类地址
GJ
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0
网络地址 主机地址
128～191 0～255 0～255 0～255
从高位起，前2位为“10”，第1字节用十进制表 示的取值范围为“128～191”
前2字节标识网络地址，后2字节标识主机地址
网络地址不存在全0或全1，不存在网络总数减2的 问题

## Slide 31: B类地址
GJ
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0
网络地址 主机地址
128～191 0～255 0～255 0～255
但是128.0.0.0（10000000.00000000.0.0）是不指派
的，可以指派的B类最小网络地址是128.1.0.0
（10000000.00000001.0.0）
B类地址可指派的网络数为 214 -1个
每个网络最多可容纳（ 216 －2）台主机
  扣除全0和全1的主机号
B类地址空间共约有 230 个，约占25%

## Slide 32: C类地址
GJ
31 30 29 28 27 26 25 24 2322212019181716 5 1413121110 98 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 |  |  |  | 
网络地址 |  |  |  | 主机地址
192～223 0～255 0～255 0～255
从高位起，前3位为“110”，第1字节用十进制 表示的取值范围为“192～223”
前3字节标识网络地址，后1字节标识主机地址
C类网络地址192.0.0.0（11000000.00000000.0.0）
是不指派的，可以指派的C类最小网络地址是
192.1.0.0 （11000000.00000001.0.0）

## Slide 33: C类地址
GJ
31 30 29 28 27 26 25 24 2322212019181716 5 1413121110 98 7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 0 |  |  |  | 
网络地址 |  |  |  | 主机地址
192～223 0～255 0～255 0～255
具有C类地址特征的网络总数为 221 -1个
每个网络最多可容纳为（28 -2），即254台主机
C类地址空间共约有 229 个，约占整个IP地址空 间的12.5%

## Slide 34: ARP 高速缓存的作用
GJ
存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑 定，以减少ARP 广播的数量。
为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送 其ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到 硬件地址的映射写入ARP 请求分组。
当主机B 收到A 的ARP 请求分组时，就将 主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发 送数据报时就更方便了。

## Slide 35: 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节， 是所有 IP 数据报必须具有的。
GJ
可变 部分
首 部
0
4 8 16 19 24 31
版 本
标志
生 存 时 间 协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
位
首部长度
首 | 部 | 数 | 据 | 部 | 分
可 选 字 段 （长 度 可 变） 填 充
数 据 部 分
IP 数据报
固 定 部 分
发送在前

## Slide 36
GJ
首 部
4
8
16
19
24
31
版 本
标 识 标志
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
生 存 时 间 协 议 首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
位 0
首部长度
固 定 部 分
可变 部分
可 选 字 段 （长 度 可 变） 填 充
数 据 部 分
标志(flag) 占 3 位，目前只有前两位有意义。
标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。
MF  1 表示后面“还有分片”。MF  0 表示最后一个分片。 标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment) 。
只有当 DF  0 时才允许分片。

## Slide 37: IP 数据报分片示例
GJ
1399
首部 1 |  |  |  |  | 
字节 0
数据报片 1
偏移= 0/8 = 0
偏移= 1400/8 = 175
2799
首部 2 |  |  |  |  | 
1400
数据报片 2
偏移= 2800/8 = 350
2800
3799
首部 3 |  |  |  |  | 
数据报片 3
偏移= 0/8
= 0
需分片的
数据报
首部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3799
1400
2800
字节 0
总长度3820字节(20+3800)，分片为长度不超过1420字节(1400+20)。
数据部分共 3800 字节

## Slide 38: IP 数据报分片示例
GJ
 | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
数据报片2 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 175
数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 350
IP 数据报首部中与分片有关的字段中的数值
原始数据报首部被复制为各数据报片的首部，但必须 修改有关字段的值。
除了最后一个分片，之前的分片必须是8的整数倍

## Slide 39: IP 数据报分片示例
GJ
数据报片2 1420 12345 1 0 175
IP 数据报首部中与分片有关的字段中的数值
数据报片2-1 | 820 | 12345 | 1 | 0 | 175
数据报片2-2 | 620 | 12345 | 1 | 0 | 275
 |  | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
 | 原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
 | 数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
 | 数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 350
175 + 800/8 = 275
再分片：800、600

## Slide 40: 已知某IP地址的二进制为11001011 01001010 11001101 10110110
GJ
写出其点分十进制形式，并说明其地址类型。
若子网号为4位，计算其十进制形式的子网掩 码、子网地址、子网广播地址。
11001011 01001010 11001101 10110110
203.74.205.182
C类
子网掩码：255.255.255.240
子网地址：203.74.205.176
11110000
10110000
广播地址：203.74.205.191 10111111

## Slide 41: RFC 950 vs. RFC 1878
GJ
RFC950 规定：第一个子网（也就是“全0 子网”）和最后一个子网（也就是“全1子 网”）不可用，为的就是避免全0子网的网 络地址和全1子网的广播地址分别与没有划 分子网前的网络地址和广播地址相冲突。
但是在后来RFC1878规定中，该项规定已被 废止了，现在的设备基本上都普遍支持 RFC1878。

## Slide 42: RFC 950规定下的子网数计算
GJ
按照RFC 950 规定，划分子网后，只有n-2个 可用的子网（n表示总的子网数）。
子网数= 2x-2。
  x是被占用的表示子网比特的数目，或者说1的 个数。
  减2是指减去全0子网与全1子网。例如，
11100000能产生 23–2 个子网。
  子网号必须是2位以上，即x ≥ 2。
Net_id | Subnet_id | Host_id
x
y

## Slide 43: RFC 1878规定下的子网数计算
GJ
按照RFC 1878 规定，划分子网后，可以有n 个可用的子网（n表示总的子网数）。
子网数= 2x。
  x是被占用的表示子网比特的数目，或者说1的 个数。
  例如，11100000能产生 23 个子网。
Net_id | Subnet_id | Host_id
x
y

## Slide 44: 主机数的计算
GJ
每个子网的主机数=2y-2。y是未被占用的比 特数目，或者说0的个数。
  有效主机数是所有主机号中去掉“全0”和“全 1”后的数值。例如，11100000产生25–2，每个 子网中有30个有效主机号。
  主机号全“0”代表网络号加子网号，主机号全 “1”代表这个子网的广播地址。
Net_id | Subnet_id | Host_id
x
y

## Slide 45: 【例1】设有一个网络地址为 172.168.0.0，要 在此网络中划分14个等长子网，试问：RFC 950规定下需要多少位表示子网？子网掩码的 点分十进制数值是多少？每个子网地址是什么？
GJ
由网络地址可知，这是一个B类网络，网络地址和 主机地址各为16位，网络掩码为 255.255.0.0 。
RFC 950规定下，子网数 23 -2 ≤ 14 ≤ 24 -2 ，所以 借用4位表示子网。
划分子网后，又使用主机地址部分的最高4位表示 子网，则其对应十进制数值为128＋64＋32＋16＝ 240，即子网掩码为255.255.240.0 。

## Slide 46
GJ
子网基数＝24＝16，RFC 950规定下的有效子网号 为1～14，则子网地址为：
172.168.00010000.0
172.168.00100000.0
… 172.168.11010000.0
172.168.11100000.0
每个子网内表示主机 的地址位为12位，则 子网内有效主机数为 212－2＝4094。网络内 总的主机数为 4094×14＝57316。
使用子网划分会造成部分主机地址损失，但仍可 提高IP地址利用率。

## Slide 47
GJ
【例2】某单位申请了一个C类网络地址： 200.165.68.0，由于业务需要内部必须分成5个 独立的子网，各子网拥有的主机数分别为24、 28、16、16、20台，请用等长子网划分的方式， 建立这五个子网，写出RFC 950规定下每个子 网的网络地址、可用IP地址范围、子网广播地 址和子网掩码。求分配方案的地址利用率。

## Slide 48: 从子网个数为5个出发 22 – 2 ≤ 5 ≤ 23 -2
GJ
子网号3位，主机号5位
每个子网可提供的最多单播地址数： 25 -2 = 30
题中各子网拥有的主机数分别为24、28、16、16、
20台，最大主机个数为28 < 30
所以，可以从C类地址主机号部分借3位划分子网 子网掩码 200.165.68.00000000
即：255.255.255.224

## Slide 49
GJ
子网 子网网络地址
可用IP地址范围
1 200.165.68.32 200.165.68.33~200.165.68.62
2 200.165.68.64 200.165.68.65~200.165.68.94
3 200.165.68.96 200.165.68.97~200.165.68.126
4 200.165.68.128 200.165.68.129~200.165.68.158
5 200.165.68.160 200.165.68.161~200.165.68.190
6 200.165.68.192 200.165.68.193~200.165.68.222
直接广播地址
200.165.68.63
200.165.68.95
200.165.68.127
200.165.68.159
200.165.68.191
200.165.68.223
(写出任5个子网便可)
IP地址利用率= 使用状况/ 地址总数

## Slide 50: C类网络的等长子网划分RFC950/1878
GJ
当子网中主机数为这些值时，需要 特别考虑子网连接的路由器接口也 是要占用一个单播IP地址的。
# Bits | Subnet Mask | # Subnets | # Hosts |  | 
2 | 255.255.255.192 | 2/4 |  | 62 | 
3 | 255.255.255.224 | 6/8 |  | 30 | 
4 | 255.255.255.240 | 14/16 |  | 14 | 
5 | 255.255.255.248 | 30/32 |  | 6 | 
6 | 255.255.255.252 | 62/64 |  | 2 | 

## Slide 51
GJ
【例3】某单位申请了一个C类网络地址： 200.165.68.0，由于业务需要内部必须分成5个 独立的子网，各子网拥有的主机数分别为24、 30、16、16、20台，请用等长子网划分的方式， 建立这五个子网，写出RFC 950规定下每个子 网的网络地址、可用IP地址范围、子网广播地 址和子网掩码。求分配方案的地址利用率。

## Slide 52: 从子网个数为5个出发
GJ
22 – 2 ≤ 5 ≤ 23 -2
子网号3位，主机号5位
每个子网可提供的最多单播地址数： 25 -2 = 30
题中各子网拥有的主机数分别为24、30、16、16、
20台，最大主机个数为 30
考虑到子网至少要包含一个路由器接口，所以实际 需要的IP地址个数为 30+1 = 31
25 – 2 ≤ 31 ≤ 26 -2
主机号至少需要6位，则子网号最多2位，对应子网 个数最多4个，所以此题无解。

## Slide 53: 【例4】某公司申请到一个IP 192.168.10.0，子 网掩码是255.255.255.0。 这个IP 按照 29，24， 13，12，7，1台主机需求分配给各个部门，请 遵照RFC1878的规定划分变长子网。
GJ
29台主机+1个路由器接口：
2^4-2 ≤ 30 ≤ 2^5-2
计算公式：主机数 = 2 ^ n - 2 // n 代表主机位个数 网络地址： 192.168.10.00000000
需要借主机号5位，则子网号为3位
遵照RFC1878的规定，全0和全1子网可用

## Slide 54
GJ
13台主机+1个路由器接口：
则可得到8个子网：
192.168.10.00000000
192.168.10.00100000
192.168.10.01000000
192.168.10.01100000
192.168.10.10000000
192.168.10.10100000
192.168.10.11000000
192.168.10.11100000
分配给29台主机+1个路由接口
分配给24台主机+1个路由接口
2^3-2 ≤ 14 ≤ 2^4-2
需要借主机号4位，则子网号为4位
子网掩码：255.255.255.224 广播地址：192.168.10.31
子网掩码：255.255.255.224 广播地址：192.168.10.63

## Slide 55
GJ
7台主机+1个路由器接口：
需要借主机号4位，则子网号为4位
2^3-2 ≤ 8 ≤ 2^4-2
192.168.10.01000000可被进一步划分成2个子网：
192.168.10.01000000
192.168.10.01010000
分配给13台主机+1个路由接口
子网掩码：255.255.255.240 广播地址：192.168.10.79
余下的地址：
192.168.10.01100000
192.168.10.10000000
192.168.10.10100000
192.168.10.11000000
192.168.10.11100000
分配给12台主机+1个路由接口
子网掩码：255.255.255.240 广播地址：192.168.10.63.95

## Slide 56
GJ
192.168.10.01100000可被进一步划分成2个子网：
192.168.10.01100000
192.168.10.01110000
分配给7台主机+1个路由接口
子网掩码：255.255.255.240 广播地址：192.168.10.111
余下的地址：
192.168.10.10000000
192.168.10.10100000
192.168.10.11000000
192.168.10.11100000
1台主机+1个路由器接口：
需要借主机号2位，则子网号为6位
2^1-2 ≤ 2 ≤ 2^2-2

## Slide 57
GJ
192.168.10.01110000可被进一步划分成4个子网：
192.168.10.01110000
分配给1台主机+1个路由接口
子网掩码：255.255.255.252 广播地址：192.168.10.115
192.168.10.01110100
192.168.10.01111000
192.168.10.01111100
余下的地址：
192.168.10.10000000
192.168.10.10100000
192.168.10.11000000
192.168.10.11100000
待分配地址
地址利用率 大大提高

## Slide 58: 变长子网掩码IP地址使用率
GJ
总共浪费的IP数量为：2+8+2+4+9+2+2+2+2+4*2=39 利用率= (256-39) / 256 = 85%
比等长划分子网提高不少利用率。

## Slide 59: 【例5】某公司申请到一个IP 192.168.10.0，子 网掩码是255.255.255.0。 这个IP按照 30，24， 14，12，7，2台主机需求分配给各个部门，请 遵照RFC1878的规定划分变长子网。
GJ
30台主机+1个路由器接口：
2^5-2 ≤ 31 ≤ 2^6-2
计算公式：主机数 = 2 ^ n - 2 // n 代表主机位个数 网络地址： 192.168.10.00000000
需要借主机号6位，则子网号为2位
遵照RFC1878的规定，全0和全1子网可用

## Slide 60
GJ
则可得到4个子网：
192.168.10.00000000
192.168.10.01000000
192.168.10.10000000
192.168.10.11000000
24台主机+1个路由器接口：
分配给30台主机+1个路由接口
2^4-2 ≤ 25 ≤ 2^5-2
子网掩码：255.255.255.192 广播地址：192.168.10.63
192.168.10.01100000
需要借主机号5位，则子网号为3位
192.168.10.01000000可被进一步划分成2个子网：
192.168.10.01000000 分配给24台主机+1个路由接口
子网掩码：255.255.255.224 广播地址：192.168.10.95

## Slide 61
GJ
14台主机+1个路由器接口：
余下的地址：
192.168.10.01100000
192.168.10.10000000
192.168.10.11000000
分配给14台主机+1个路由接口
2^4-2 ≤ 15 ≤ 2^5-2
需要借主机号5位，则子网号为3位
子网掩码：255.255.255.224 广播地址：192.168.10.127
12台主机+1个路由器接口：
2^3-2 ≤ 13 ≤ 2^4-2
需要借主机号4位，则子网号为4位

## Slide 62
GJ
子网掩码：255.255.255.240 广播地址：192.168.10.143
192.168.10.10100000
192.168.10.10110000
192.168.10.11000000
余下 地址
7台主机+1个路由器接口：
需要借主机号4位，则子网号为4位
2^3-2 ≤ 8 ≤ 2^4-2
192.168.10.10000000可被进一步划分成4个子网：
192.168.10.10000000 分配给12台主机+1个路由接口
192.168.10.10010000 分配给7台主机+1个路由接口
子网掩码：255.255.255.240
广播地址：192.168.10.159

## Slide 63: 余下的地址：
GJ
192.168.10.10100000
192.168.10.10110000
192.168.10.11000000
2台主机+1个路由器接口：
2^2-2 ≤ 3 ≤ 2^3-2
需要借主机号3位，则子网号为5位
192.168.10.10100000可被进一步划分成2个子网：
192.168.10.10101000
192.168.10.10100000 分配给2台主机+1个路由接口
子网掩码：255.255.255.248 广播地址：192.168.10.167

## Slide 64: 余下的地址：
GJ
192.168.10.10101000
192.168.10.10110000
192.168.10.11000000
待分配地址
地址利用率
大大提高

## Slide 65
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
128.30.33.13
源主机
H
1
R1 的路由表（未给出默认路由器）
R1
128.30.33.130 1
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
目的主机 H2
128.30.33.138
H3
0 128.30.33.129
R2
1 128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12
【例】已知互联网和路由器R1 中的路由表。主机H1
向H2 发送分组。试讨论R1 收到 H1
向H2 发送的分组后查找路由表的过程。
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
128.30.33.1

## Slide 66: 主机H1 要发送分组给H2
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
R1
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
128.30.33.130 1
0 128.30.33.129
R2
1 128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
H3 128.30.36.12 子网掩码 255.255.255.0
要发送的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138
请注意：H1 并不知道H2 连接在哪一个网络上。
H1 仅仅知道H2 的IP 地址是
128.30.33.138
因此H1 首先检查主机128.30.33.138 是否连接在本网络上 如果是，则直接交付；
否则，就送交路由器R1，并逐项查找路由表。

## Slide 67
128.30.33.13
H1 目的网络地址 子网掩码 下一跳
子网1：
网络地址 128.30.33.0 128.30.33.0 255.255.255.128 接口 0
子网掩码128.3250.35.23.155.2505.128 128.30.33.128 255.255.255.128 接口 1
R1 128.30.36.0 255.255.255.0 R2
子网2：网络地址 128.30.33.128
128.30.33.130 1 子网掩码 255.255.255.128
0 128.30.33.129
H2 128.30.33.138
R2
1 128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
H3 128.30.36.12 子网掩码 255.255.255.0
主机H1 首先将本子网的子网掩码 255.255.255.128与 分组的目的IP 地址 128.30.33.138 逐比特相
“与”(AND 操作)
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算
255 就是 这里只需
二进制的全 1，因此 255 计算最后的 128 AND 138 128 → 10000000 138 → 10001010 操作后：10000000 → 12 | AND xyz = xy 即可。 8 | z，
逐比特 AND
逐比特 AND 操作 | 255.255.255.1 128. 30. 33. | 28 138
 | 128. 30. 33.1 | 28
 H1 的网络地址
128.30.33.0

## Slide 68
因此H1 必须把分组传送到路由器R1
然后逐项查找路由表
128.30.33.1
0
128.30.33.0 | 255.255.255.128 | 接口 0
128.30.33.128 | 255.255.255.128 | 接口 1
128.30.36.0 | 255.255.255.0 | R2
R1 的路由表（未给出默认路由器）
目的网络地址 子网掩码 下一跳
128.30.33.13
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
R1
128.30.33.130 1
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
H3
0 128.30.33.129
R2
1 128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0
128.30.36.12

## Slide 69: 路由器R1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的 子网掩码和 128.30.33.138 逐比特AND 操作
128.30.33.1
0
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
R1
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
128.30.33.130 1
0 128.30.33.129
R2
1 128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
H3 128.30.36.12 子网掩码 255.255.255.0
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128
不匹配!
（因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致）
R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 | 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 | 接口 0 接口 1 R2
128.30.33.128 128.30.36.0 |  | 
不一致

## Slide 70: 路由器R1 再用路由表中第 2 个项目的 子网掩码和 128.30.33.138 逐比特AND 操作
128.30.33.1
0
目的网络地址 | 子网掩码 | 下一跳
128.30.33.0 128.30.33.128 | 255.255.255.128 255.255.255.128 | 接口 0 接口 1 R2
128.30.36.0 | 255.255.255.0 | 
H1
子网1：
网络地址 128.30.33.0
子网掩码 255.255.255.128
R1
子网2：网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128
H2
128.30.33.138
128.30.33.130 1
0 128.30.33.129
R2
1 128.30.36.2
子网3：网络地址 128.30.36.0
H3 128.30.36.12 子网掩码 255.255.255.0
255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128
匹配!
这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络
R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138
R1 的路由表（未给出默认路由器）
128.30.33.13
一致!

## Slide 71: 最长前缀匹配举例
GJ
M = AND D = | 11111111 206. | .11111111 0. | .11111100 . 01000111. | 00000000 0
 | 206. | 0. | 01000100 | 
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22
206.0.71.128/25
（ISP）
（四系）
查找路由表中的第 1 个项目
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。
M = 11111111. 11111111. 11111100. 00000000
因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。
. 0
与 206.0.68.0/22 匹配

## Slide 72: 最长前缀匹配举例
GJ
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
（ISP）
（四系）
路由表中的项目：206.0.68.0/22
206.0.71.128/25
再查找路由表中的第 2 个项目
M = |  | 11111111. 11111111. 11111111 .10000000 |  |  | 
AND | D = | 206. | 0. | 71. | 10000000
 |  | 206. | 0. | 71. | 10000000
第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1
M = 11111111. 11111111. 11111111. 10000000
因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。
与 206.0.71.128/25 匹配

## Slide 73: 最长前缀匹配
GJ
D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长 前缀的地址。

## Slide 74: Q27：基于距离向量的RIP协议 ?
GJ
RIP (Routing Information Protocol) 是一种 分布式的基于距离向量的路由选择协议， 是内部网关协议IGP中最先得到广泛使用 的协议
RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要 维护从它自己到其他每一个目的网络的距 离记录。

## Slide 75: “距离”的定义
GJ
RIP协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)， 因为每经过一个路由器，跳数就加 1。
  从一路由器到直接连接的网络的距离定义为 1。
  从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为 所经过的路由器数加 1。
RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目 少，即“距离短”，不一定是物理距离最短、或速 率最高、或最快。
RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器， “距离”的值为16 时即相当于不可达。因此，RIP 只适用于小型互联网。

## Slide 76: RIP 协议的三个要点
GJ
与谁交换：
  仅和相邻路由器交换信息。
交换什么：
  交换的信息是本路由器当前所知道的全 部信息，即自己的路由表，即距离向量。
何时交换：
  定时交换路由信息，例如，每隔 30 秒。

## Slide 77: 距离向量算法
GJ
收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：
先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地 址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络N不在路由表中，则把该项目加到路由表中。 否则 (即在路由表中有目的网络N)
若下一跳字段给出的路由器地址是同样的X，则把收到的项 目替换原路由表中的项目。
否则 （即这个项目是到目的网络N，但是下一跳不是X）
若 收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新， 否则，什么也不做。
若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路 由器记为不可达路由器，即将距离置为16（距离为16表示不可 达）。
返回。

## Slide 78: RIP 报文的传输
GJ
RIP 协议使用传输层的UDP进行传送
（使用 UDP 的端口 520）。
  形式上， RIP 协议的位置应当在应用层。
  逻辑上，是IP协议的配套，在网络层。
UDP 用户数据报
IP 数据报
IP 首部 | UDP 首部 | RIP 报文

## Slide 79: RIP2 协议的报文格式
GJ
4 字节
路由信息
（20 字节/路由） 可重复出现 最多 25 个
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
首部 | 路由部分
RIP 报文 | 
必为 0
版本
命令
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
IP 数据报
又称为地址类别
IP地址则值为2
AS号
“1”=请求路由信息 “2”=响应路由信息

## Slide 80: RIP 协议的优缺点
GJ
优点：
  实现简单，开销较小。
缺点：
  RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离 为 15（16 表示不可达）。
  路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整 路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就 增加。
  “坏消息传播得慢”，使更新过程的收敛时间 过长。

## Slide 81: RIP 的防环机制
GJ
最大度量值（maximum hop count）：定义最大跳数
（最大为15跳），当跳数为16跳时，目标为不可达。
水平分割（split horizon）：从一个接口学习到的路由 不会再广播回该接口。
路由毒化（route poisoning）：当拓扑变化时，路由
器会将失效的路由标记为possibly down状态，并分配一个不 可达的度量值。
毒性逆转（poison reverse）：当拓扑变化时，路由器
会将失效的路由标记为possibly down状态，并分配一个不可 达的度量值。
抑制计时器（hold-down timer）：防止路由表频繁翻 动，增加了网络的稳定性。
触发更新（trigger update）：一旦检测到路由崩溃， 立即广播路由刷新报文，而不等到下一刷新周期。
六种同时使用才能完全 解决路由环路

## Slide 82: Q29：基于链路状态的OSPF协议？
GJ
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)
是为克服 RIP 的缺点在1989年开发出来的。
OSPF 的原理很简单，但实现起来却较复杂。
OSPF (Open Shortest Path First)协议的基本特点
  “开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制， 而是公开发表的。
  “最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的 最短路径算法SPF
  OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的 路由选择协议不是“最短路径优先”。
  OSPF是分布式的链路状态协议。

## Slide 83: 路由信息交换的三个要点
GJ
①交换什么：与本路由器相邻的所有路由器的链路 状态，但只是路由器所知道的部分路由信息。
  “链路状态”：
    a.本路由器和哪些路由器相邻
    b.与相邻路由器的链路的“度量”(metric)
–“度量”可用来表示费用、距离、时延、 带宽，等等，这些都可由管理人员决定。
②与谁交换：向本AS(区域)中所有路由器发送信息
③何时交换：只有当链路状态发生变化时

## Slide 84: 链路状态数据库LSDB (link-state database)
GJ
各路由器交换链路状态后：
所有路由器都建立一个整个AS的
LSDB
LSDB描述了整个AS的拓扑结构
A

 
 
B
C
E
F
5
1
6
2
3
D
7
8
4
A | 
Seq | 
Age | 
B | 4
E | 5
B | 
Seq | 
Age | 
A | 4
C | 2
F | 6
C | 
Seq | 
Age | 
B | 2
D | 3
E | 1
E | 
Seq | 
Age | 
A | 5
C | 1
F | 8
F | 
Seq | 
Age | 
B | 6
D | 7
E | 8
D | 
Seq | 
Age | 
C | 3
F | 7

## Slide 85: Flooding(洪泛,扩散法)
GJ
源站：向各个端口发送更新报文
收到更新报文的路由器
if 序号<＝已收到的相同源地址的LSP的最大序号
then else
丢弃 //过时的、或重复的报文
//新的状态报文
{ 1.接收，更新自己的数据库，
将新的链路状态信息发送给其他路由器。
记录关键字：源地址、序号(以后比较用)
向除输入端口外的各端口发送
向源站发送链路状态确认报文应答
}

## Slide 86: 划分区域的优点
GJ
区域内部路由器
  仅与同区域的路由器交换链路状态
  只需知道本区域的完整网络拓扑
优点：
  减少了链路状态的通信流量（只在区域内广播）
  减少了链路状态信息库的表项；
  提高最短路径算法SPF的计算速度；
  简化管理；
  扩展能力远远超过RIP协议；
  使路由器的运行更快速、更经济、占用的资源更少。

## Slide 87: 5种OSPF分组 类型之一
GJ
IP 数据报
OSPF 分组
IP数据报首部
OSPF 分组
OSPF 分组首部
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
24 字节
0
8
版 本
路 由 器 标 识 符 （发送该分组的路由器的接口IP地址）
类 型
16 31
分组长度(包括首部在内的分组字节长度)
检 验 和
别
位
鉴 别
区 域 标 识 符 (分组所属的区域)
鉴
鉴 别 类 型(0=不用，1=口令)
鉴别类型为0时， 填入0；为1时，填 入8个字符的口令。
1 或 2

## Slide 88: OSPF的特点-1
GJ
OSPF允许管理员给每条路由指派不同的代价，因 此对于不同类型的业务可计算出不同的路由。
  例如：高带宽的卫星链路对于非实时的业务可设置为 较低的代价，但对于时延敏感的业务就可设置为非常 高的代价。
  链路的代价可以是1至65535中的任何一个无量纲的数。
  商用的网络在使用OSPF时，通常根据链路带宽来计算 链路的代价
如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径， 那么可以将通信量分配给这几条路径，叫作多路 径间的负载平衡。
（RIP：到一个目的网络只有一条的路径）

## Slide 89: OSPF的特点-2
GJ
所有在OSFP路由器之间交换的分组（例如，链路 状态更新分组）都具有鉴别的功能，因而保证了 仅在可信赖的路由器之间交换链路状态信息。
支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR。
由于网络中的链路状态可能经常发生变化，因此 OSPF让每一个链路状态都带上一个32位的序号， 序号越大状态就越新。
– OSPF规定，链路状态序号增长的速率不得超过每5秒钟 1次。这样，全部序号空间在600年内不会产生重复号。

## Slide 90: OSPF与RIP的比较
GJ
OSPF是分布式、动态、基于链路状态的IGP。
  “链路状态”
    本路由器和哪些路由器相邻
    该链路的“度量”(metric)
当自治系统很大时，OSPF 比RIP更新收敛得快
  OSPF 规定每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据 库中的链路状态。使各个路由器能及时更新其路由表。
没有“坏消息传播得慢”的问题
  据统计，其响应网络变化的时间小于 100 ms
OSPF采用IP作为通信协议，RIP基于UDP转发

## Slide 91: BGP 协议的特点
GJ
BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治 系统数的量级，这要比这些自治系统中的网 络数少很多。
每一个自治系统中BGP 发言人（或边界路由 器）的数目是很少的。这样就使得自治系统 之间的路由选择不致过分复杂。
在BGP 刚刚运行时，BGP 的邻站是交换整个 的BGP 路由表。但以后只需要在发生变化时 更新有变化的部分。这样做对节省网络带宽 和减少路由器的处理开销方面都有好处。

## Slide 92: BGP 协议的特点
GJ
BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就应 当包括目的网络前缀、下一跳路由器，以及 到达该目的网络所要经过的各个自治系统序 列。
  采用路径向量的路由（路由表主要参数）：
{目的网络前缀N、下一跳路由器R，到达N的路径向量}
    例：{N3，R8，（AS1，AS2，AS4）}
– BGP 支持 CIDR，（如，N3＝134.34.128/17 ）
    减少了路由表项，加快了选路速度
    减少了BGP发言人间交换的路由信息

## Slide 93: BGP基于TCP交换路由信息
GJ
一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人 要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在 此连接上交换 BGP 报文以建立BGP 会话(session)， 利用 BGP 会话交换路由信息，如增加了新的路由， 或撤销过时的路由，以及报告差错的情况等等。
  使用TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路 由选择协议。
  端口号为179(目的端口)
  使用TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人， 彼此成为对方的邻站或对等站。

## Slide 94: BGP、OSPF与RIP的比较
GJ
与RIP、OSPF比较，了解BGP特点
追求的目标不同：
  RIP ：跳数最少（最优）
  OSPF：代价最小（最优）
  BGP：能够到达
只求寻找一条能够到达目的网络且比较好（不能兜圈 子）的路由
策略不同：
  RIP： 距离向量(到各个网络的跳数)
  OSPF：链路状态(各链路的代价/时延等)
  BGP： 路径向量(经过的AS序列)

## Slide 95: BGP、OSPF与RIP的比较
GJ
端口号
520
端口号
179
协议号
89

## Slide 96: IPv6的特点？
GJ
更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了
128 位。
扩展的地址层次结构。
灵活的首部格式。IPv6 定义了许多可选的扩展首部。
改进的选项。 IPv6 允许数据报包含有选项的控制信息，其 选项放在有效载荷中。
允许协议继续扩充。
支持即插即用（即自动配置）。因此 IPv6 不需要使用
DHCP。
支持资源的预分配。IPv6 支持实时视像等要求，保证一定 的带宽和时延的应用。
IPv6 首部改为 8 字节对齐。首部长度必须是 8 字节的整数
倍。原来的 IPv4 首部是 4 字节对齐。

## Slide 97: Q2：运输层承担哪些功能？
GJ
网络2
网络1
路由器
网络层
链路层 物理层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 链路层
1 物理层
功能一：运输层提供端到端控制机制，提供可靠 传输保证，对收到的报文进行差错检测
主机A 主机B
应用层
运输层
网络层 链路层
物理层

## Slide 98: 功能二：运输层提供应用进程之间的逻辑通信
GJ
运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节（如 网络拓扑、所采用的路由选择协议等），它使应用 进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条 端到端的逻辑通信信道。
AP
AP
逻辑通信信道
互联网

## Slide 99: 功能三：让应用进程在网络中可识别
GJ
运行在计算机中的进程是用进程标识符来标志的， 但是运行在应用层的各种应用进程却不应当让计 算机操作系统指派它的进程标识符。这是因为在 因特网上使用的计算机的操作系统种类很多，而 不同的操作系统又使用不同格式的进程标识符。
为了使运行不同操作系统的计算机的应用进程能 够互相通信，就必须用统一的方法对 TCP/IP 体系 的应用进程进行标志。
解决这个问题的方法就是在运输层使用协议端口 号(protocol port number)，或通常简称为端口。

## Slide 100: 端口号的分类
GJ
服务器使用的端口号
  熟知端口(well-know port)，数值一般为 0~1023。
  登记端口号，数值为1024~49151，为没有熟知端口号的 应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
客户端使用的端口号
  又叫短暂端口号(ephemeral port)，数值为49152~65535， 留给客户进程选择暂时使用。当服务器进程收到客户进 程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。 通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 101: 常用的熟知端口（0～1023）
GJ
UDP
IP
DNS RPC
111 53
HTTPS HTTP
Telnet FTP
SMTP
SNMP(trap) SNMP
TFTP
69 161 162 25 21 20 23 80 443
TCP

## Slide 102: UDP协议与TCP协议的区别
GJ
UDP 在传送数据之前不需要先建立连接。对方的 运输层在收到UDP 报文后，不需要给出任何确认。
  虽然 UDP 不提供可靠交付，但在某些情况下 UDP 是 一种最有效的工作方式，如视频应用。
TCP 提供面向连接的服务。TCP不提供广播或多 播服务。
  由于 TCP 要提供可靠的、面向连接的运输服务，因此
不可避免地增加了许多开销。这不仅使协议数据单元 的首部增大很多，还要占用许多的处理机资源。
TCP 报文段是在运输层抽象的端到端逻辑信道中 传送，这种信道是可靠的全双工信道。
  允许通信双方的应用进程在任何时候都能发送数据。

## Slide 103: UDP 的首部格式
GJ
伪首部 | 源端口 | 目的端口 | 长 度 | 检验和
源 IP 地址 | 目的 IP 地址 | 0 | 17 | UDP长度
数
据
首 部
IP 数据报
字节
4 4 1 1 2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数
据
首 部
UDP 用户数据报
用户数据报 UDP 有两个字段：首部字段和数据字段。

## Slide 104: UDP的优点
GJ
虽然 UDP提供不可靠交付，但有以下优点：
  UDP 是无连接的，即发送数据之前不需要建立连接。
  UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付。
  UDP 是面向报文的，不管应用层交给UDP多长的报文，
UDP都照样发送，即一次发送或交付一个完整的报文。
  UDP没有拥塞控制，因此网络出现的拥塞不会使源主机 的发送速率降低，这对某些实时应用是很重要的。
    多媒体通信要求恒定速率，并允许拥塞时会有一些
数据丢失。
  UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
  UDP 的首部开销小，只有 8 个字节。

## Slide 105: 注 意
GJ
TCP 连接是一条虚连接而不是一条真正的物理 连接。
TCP 对应用进程一次把多长的报文发送到TCP 的缓存中是不关心的。
TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞的 程度来决定一个报文段应包含多少个字节
（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。
TCP 可把太长的数据块划分短一些再传送。
TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报 文段发送出去。

## Slide 106: 发送缓存与接收缓存的作用
GJ
发送缓存用来暂时存放：
  发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送 的数据；
  TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。
接收缓存用来暂时存放：
  按序到达的、但尚未被接收应用程序读取 的数据；
  不按序到达的数据。

## Slide 107: 超时重传时间 RTO计算小结
GJ
RTTD(i) (1- )  RTTD(i-1) +   | RTTs (i)–RTT(i)|
 = 1/4
RTTS (i)  (1  )  RTTS(i-1)    RTT(i)
 = 1/8
根据RFC 2988建议，RTO = RTTs + 4×RTTD
初次测量时，RTTs(1) = RTT(1)
RTTD(1) = RTT(1) /2
后续测量时，
发生报文段重传时，
RTO(i)  RTTs(i) + 4  RTTD(i)
RTO(i)    RTO(i-1)
 = 2

## Slide 108: Q15：TCP 报文段如何设计？
GJ
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据部分
IP 首部
20 字节的 固定首部
位 0
8
32 位
16
24
31
TCP 首部 | 源 端 口 |  |  |  |  |  |  |  | 目 的 端 口 | 
 | 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 确 认 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 数据 偏移 | 保 留 | U R G | A C K | P S H | R S T | S Y N | F I N | 窗 口 | 
 | 检 验 和 |  |  |  |  |  |  |  | 紧 急 指 针 | 
 | 选 项 （长 度 可 变） |  |  |  |  |  |  |  |  | 填 充
发送在前

## Slide 109: Q20：如何描述TCP连接 ？
GJ
TCP 是面向连接的运输层协议。
  应用程序使用TCP协议之前，必须先建立TCP连接。
  TCP 连接是一条虚连接而不是一条真正的物理连接。
  TCP 连接就是由协议软件所提供的一种抽象。
每一条 TCP 连接只能有两个端点(endpoint)，而且 只能是点对点的（一对一）。
TCP 连接的端点不是主机，不是主机的IP 地址， 不是应用进程，也不是运输层的协议端口。

## Slide 110: TCP 连接，IP 地址，套接字
GJ
TCP 连接的端点叫做套接字(socket)或插口。
– 端口号拼接到(concatenated with) IP 地址即构成套接字。
同一个 IP 地址可以有多个不同的TCP 连接。
同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。
套接字 socket = (IP地址: 端口号)
TCP 连接 ::= {socket1, socket2}
= {(IP1: port1), (IP2: port2)}
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点
（即两个套接字）所确定。即：

## Slide 111: Q22：确认重传机制够用吗？
GJ
TCP 可靠传输的实现要点
字节流：所有确认都是基于字节序号而不是报文
面向连接：建立一条虚连接，协商参数
确认机制：
  自动重传请求ARQ（停止等待协议）
  连续ARQ（流水线发送、累积确认）
  快速确认、延迟确认、选择确认（SACK选项）
超时重传机制：
  Karn修正算法估算较为合理的超时重传时间 RTO
滑动窗口机制：
  TCP 连接的每一端都设有两个窗口（发送和接收窗口）
  接收窗口决定发送窗口，四个窗口处于动态变化之中

## Slide 112: 拥塞控制习题1：
GJ
设TCP 的ssthresh的初始值为8(单位为报文段)。
当拥塞窗口上升到12时该网络发生了超时，TCP 使用慢开始和拥塞避免。
试分别求出第1 次到第15 次传输的各拥塞窗口大 小并说明拥塞控制窗口每一次变化的原因。
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
cwnd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 113
GJ
TCP使用慢开始，第一次发送1段，窗口大小为1；
随后按2的指数增长，增长到ssthresh的初始值8，需要经过
log28=3次，即第4次；
随后进入第一轮拥塞避免算法，按线性增长到12，需要12- 8=4次，即第8次；
此时，发生超时将开始新一轮的慢开始，窗口重新设置为
1，同时新的ssthresh值更新为12/2=6；
新一轮慢开始阶段由1按指数增长到大于6，需要3次
（23=8>6），即发生超时后的第4次，总第8+4=12次。
进入第二轮拥塞避免，窗口值由新的ssthresh值6开始线性 增长，传输到第15次时，线性增长了15-12=3次，此时窗口 值为6+3=9。
n | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 
cwnd | 1 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 

## Slide 114: 拥塞控制习题2：
GJ
设TCP 的ssthresh的初始值为8(单位为报文段)。
采用Reno TCP拥塞控制方法，当拥塞窗口上升到 12时收到 3 个重复的确认，在第13次传输后发生 了超时，试分别求出第1 次到第15 次传输的各拥
塞窗口大小，给出不同算法的执行阶段，说明不 同阶段的ssthresh门限值的大小。
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
cwnd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 115
GJ
TCP使用慢开始，第一次发送1段，窗口大小为1；
随后按2的指数增长，增长到ssthresh的初始值8，需要经过
log28=3次，即第4次；
随后进入第一轮拥塞避免算法，按线性增长到12，需要12- 8=4次，即第8次；
此时，收到 3 个重复的确认，窗口cwnd和ssthresh值更新为
原来cwnd的一半，即12/2=6，开始快重传和快恢复算法；
进入新一轮拥塞避免阶段，按线性增长到10；
在第13次传输后发生超时，开始新一轮的慢启动，窗口重 新设置为1，同时新的ssthresh值更新为10/2=5；
新一轮慢启动阶段，在第15次传输时由1按指数增长到2。
n | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 
cwnd | 1 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 1 |  |  | 2 | 

## Slide 116: Q35：拥塞控制与流量控制的关系 ？
GJ
TCP流量控制由接收端通过窗口机制限制发送端 向网络中输入更多报文段，可以在一定程度上减 缓拥塞的负面影响。
TCP拥塞控制由发送端通过对当前网络拥塞状况 的监测实施有节制的报文段发送。
拥塞控制和流量控制之所以常常被弄混，是因为 某些拥塞控制算法是向发送端发送控制报文，并 告诉发送端，网络已出现麻烦，必须放慢发送速 率。这点又和流量控制是很相似的。

## Slide 117: 拥塞控制与流量控制的异同
GJ
拥塞控制 | 流量控制
拥塞控制所要做的都有一个前 提，就是网络能够承受现有的 网络负荷。 | 流量控制所要做的前提，就是 确保发送端和接收端的数据传 输速率的匹配，同时也要尽可 能提高传输效率。
拥塞控制就是防止过多的数据 注入到网络中，使网络中的路 由器或链路不致过载。 | 流量控制所要做的就是抑制发 送端发送数据的速率，以便使 接收端来得及接收。
拥塞控制是一个全局性的过程， 涉及到所有的主机、所有的路 由器，以及与降低网络传输性 能有关的所有因素。 | 流量控制往往指点对点通信量 的控制，是个端到端的问题 （接收端控制发送端）。

## Slide 118: TCP/IP协议族中的应用层协议
GJ
Telnet
Ethernet, Token Ring, FDDI, PPP/SLIP, X.25
HTTPS
NFS
FTP XWin
SNMP
RPC
DNS
TCP
UDP
ICMP
IP
IGMP
ARP
RARP
HTTP
REXEC
TFTP
应用层
针对不 同应用
传输层
网络层
数据链路层
针对不同硬件
DHCP
53
69
161
/162(trap)
80
SMTP
25
135 67/68
23 443 2049
21/20 177
873

## Slide 119: Q4：如何解析域名 ？
GJ
主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归 查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道 被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出 查询请求报文。
本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采 用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务 器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步 应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本 地域名服务器进行后续的查询。

## Slide 120: 本地DNS的迭代查询过程
GJ
1、主机m.abc.com先向本地服务器dns.xyz.com进行递归查询。 2、本地服务器采用迭代查询。它先向一个根域名服务器查询。
3、根域名服务器告诉本地服务器，下一次应查询的顶级域名 服务器dns.com的IP地址。
4、本地域名服务器向顶级域名服务器dns.com进行查询。
5、顶级域名服务器dns.com告诉本地域名服务器，下一步应查 询的权限服务器dns.abc.com的IP地址。
6、本地域名服务器向权限域名服务器dns.abc.com进行查询。
7、权限域名服务器dns.abc.com告诉本地域名服务器，所查询
的主机的IP地址。
8、本地域名服务器最后把查询结果告诉m.xyz.com。 整个查询过程共用到了8个UDP报文。

## Slide 121: 电子邮件的一些标准
GJ
发送邮件的协议：SMTP
读取邮件的协议：POP3 和IMAP
MIME 在其邮件首部中说明了邮件的数据 类型(如文本、声音、图像、视像等)，使 用 MIME 可在邮件中同时传送多种类型的 数据。

## Slide 122: SMTP 通信的三个阶段
GJ
连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和 接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP
不使用中间的邮件服务器。
邮件传送
连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放
TCP 连接。

## Slide 123: Q29：邮件读取协议POP3和IMAP ？
GJ
邮局协议 POP 是一个非常简单、但功能有 限的邮件读取协议，现在使用的是它的第 三个版本POP3。
POP 也使用客户服务器的工作方式。
在接收邮件的用户 PC 机中必须运行 POP 客户程序，而在用户所连接的 ISP 的邮件 服务器中则运行 POP 服务器程序。

## Slide 124: IMAP 协议 (Internet Message Access Protocol)
GJ
IMAP 也是按客户服务器方式工作，现在较新 的是版本 4，即IMAP4。
用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件 服务器的邮箱，就像在本地操纵一样。
因此 IMAP 是一个联机协议。当用户 PC 机上 的IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时， 用户就可看到邮件的首部。若用户需要打开某 个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上。

## Slide 125: IMAP 的特点
GJ
IMAP最大的好处就是用户可以在不同的地方使用不 同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件。
IMAP 还允许收件人只读取邮件中的某一个部分。例 如，收到了一个带有视像附件（此文件可能很大） 的邮件。为了节省时间，可以先下载邮件的正文部 分，待以后有时间再读取或下载这个很长的附件。
IMAP 的缺点是如果用户没有将邮件复制到自己的 PC 上，则邮件一直是存放在 IMAP 服务器上。因此 用户需要经常与 IMAP 服务器建立连接。

## Slide 126: 【例题1】试将数据 01001100 10011101 00111001进行 quoted-printable编码，并得出最后传送的ASCII编码。
GJ
3D
上述quoted-printable编码的开销为（5-3)/3 ，即约等于66.7%

## Slide 127: base64 编码
GJ
Base64常用于在通常处理文本数据的场合，表示、传输、 存储一些二进制数据，包括MIME的电子邮件及XML的一 些复杂数据。
Base64是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的表 示方法。由于2^6=64，所以每6个比特为一个单元，对应 某个可打印字符。
在Base64中的可打印字符包括字母A-Z、a-z、数字0-9，这 样共有62个字符，此外两个可打印符号在不同的系统中会 有所不同。
在不同的实现中，Base64算法中由64个字符组成的字符集 是不一样的。但是通常的实现方法是选择64个通用且能打 印的字符来组成这样一个集合。且要保证这个集合中的每 个字符组成的数据在数据传输系统中不会被修改。

## Slide 128: 【例题2】试将二进制的文件：01001001 00110001 01111001 进行base64编码，求最后所传送的ASCII码？
GJ
待编码的每一个6 位组的值一定在0 ~ 63之间，因此一定 可以按照上表变换为某一个可打印的ASCII码，这样就可 以用电子邮件传送了。到接收端再进行反变换就可恢复出 原来二进制比特流。

## Slide 129: 【例题3】字符串“Man”的Base64编码
GJ
3个ASCII字符，一共24位，最后编码成了4个ASCII字符，
32位。
从24位到32位的转变，使得Base64编码的结果要比原来 的值变得更大，且大1/3。
因此，Base64编码实质上就是把一个个的24比特位组成 的二进制组合转换成32比特位组成的二进制组合。

## Slide 130: 【例题4】字符串“Ma”的Base64编码
GJ
两个ASCII字符字符共16位，既不是6的倍数，也不够24位。
若是少了“位”，即使用0填充；若是少了一组6位，直接用 “=”代替

## Slide 131: 【例题5】字符串“M”的Base64编码
GJ
一个ASCII字符字符只有8位，不够24位一组。
若是少了“位”，即使用0填充。若是少了一组6位，直接 用“=”代替
可以通过观察Base64编码的字符串最后有几个“=”来判 断最后一组24位中有几个“填充字节”。